.peiper.com.ar

Fecha: 31 MAR 2008 Sitio web:

'V •

CamprEsiún

www.peiper.com.ar

Imagen original: “Industry” de Daryl Walter (1998)

La magia de la compresión

La informática tiene muchos temas interesantes. Desarrollos muy ingeniosos soportados por una fuerte base matemática nos permiten tareas muy diversas. Uno de los temas más intersantes de esta disciplina es la compresión.

La compresión es la operación por la que se representa una conjunto de datos con menos cantidad de datos. Esto suena poco lógico y hasta en cierto sentido, “mágico”. Pero veamos una cosa: ¿Cómo haríamos para representar con menos datos la cadena de texto?:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

No es necesario pensar mucho para darnos cuenta que lo podemos hacer con la siguiente cadena:

35A

Que quiere decir que la letra A se repite 35 veces.

Sin embargo no todo es tan sencillo. Aunque depende del

archivo, es en general poco probable encontrar datos tan

“generosos” que nos permitan realizar esta compresión.

Sí puede ocurrir con imágenes donde hay grandes áreas

con un mismo color (sin degradado), por ej.

La compresión se basa en las ideas de redundancia y

entropía (desorden). Cuantos más datos redundantes y

menos entropía hay, más los podemos comprimir. Es decir

que lo ideal para lograr compresiones altas son archivos

con muchos datos redundantes y con un cierto órden.

La compresión está fundamentada en la “Teoría de la

información”, cuyo principal teórico fue Claude Shannon.

Entre los muchos aportes, establece que existe un límite

de entropía para que un archivo sea comprimible.

Cuando comprimimos estamos omitiendo las redundacias (quitamos datos) pero almacenamos la información necesaria para volverlos a reconstruir (agregamos datos). Entonces, un archivo comprimido no se puede volver a comprimir con el mismo algoritmo. Lo ideal sería que no exista límite y que los archivos se pudiesen comprimir varias veces, pero lamentablemente esto es casi imposible. (Ver “Compresión recursiva”)

Hay distintas técnicas de compresión, desde sencillas hasta complejos procesos adaptativos dependientes del contexto con codificaciones binarias avanzadas. El conjunto de algoritmos y procesos para comprimir un archivo depende de qué datos queremos comprimir, de la redundancia y entropía que presenten. Será mucho más difícil comprimir esta cadena:

A|A@FIGAJ-GJF{FDS<+LDF38#/$%4KCFF%JI=DDF

que la secuencias de A que presentamos arriba.

En  un  archivo  comprimido,  cada  byte  aparece

aproximadamente la misma cantidad de veces que los

otros. Por ejemplo, en un archivo de 1000 bytes, el byte

0 aparece 4 veces, el byte 1 también 4 veces, ... byte

255 aparece 4 veces.

Recordemos que un byte es una secuencia de 8 bits. Y 8

bits dan lugar a 256 combinaciones. Por lo que un byte

representa un número de 0 a 255.

Esta rara característica nos demuestra que la entropía

en este caso es casi total y se emplean todos los

símbolos (poca redundancia).

Recalcamos que nunca es exactamente así, pero las

frecuencias son aproximadamente las mismas para todos

los datos. Usando conceptos de estadística podríamos

decir que es una distribución uniforme.

Tipos de compresión

No siempre un algoritmo de compresión generará un archivo a partir del cual es posible obtener el original EXACTO. Muchas veces, en pos de obtener mayores ratios de compresión, es necesario resignarse y perder parte de la información (en general, la menos importante).

• Sin pérdida de información: Los archivos comprimidos sin pérdidas es posible regenerarlos sin errores. Esto es, cada bit restaurado es igual al original. Muchos formatos que emplean compresión CON pérdida usan en la última fase compresión SIN pérdida, lo que les asegura que los

•

•

datos fundamentales se regenerarán sin errores. Un pequeño error en uno de estos datos fundamentales puede llevar a graves errores en los datos finales que se obtienen luego de aplicar todas las transformaciones. Se usa en archivos ejecutables, de texto, y similares.

Con pérdidas no significativas : La usan los formatos cuyo contenido no necesariamente debe ser igual al original, como ser el video, el sonido, las imágenes, etc. Dado el uso de este contenido, no importa si se omiten algunos datos. Las pérdidas son escasas a nivel perceptivo. Dado el rango que detectan nuestros sentidos, algunos datos extra no los detectamos si se omiten. En general se obtienen mejores ratios de compresión con esta compresión. Un ejemplo de formato que usa este tipo de compresión es el JPG (usando “Transformada discreta del coseno”), y obtiene muy buenas compresiones de imágenes, muchas veces sin diferencias perceptibles a simple vista. Con pérdidas significativas: Las pérdidas son tan grandes que percibimos los errores. Altísimos ratios de compresión. Se usa en videoconferencias, por ej. En éstas se pueden apreciar las imágenes que tienen una calidad “horrible” pero son secuencias de video en tiempo real muy livianas, ideales para transimitir a través de la red.

Técnicas de compresión

En esta secciones plantearemos las principales ideas que posibilitan desarrollar algoritmos de compresión. No es exactamente la clasificación que usan los textos de compresión, pero intentamos clasificarlas de acuerdo a su enfoque.

Basadas en repeticiones de información (RLE)

Posiblemente esta sea la técnica más primitiva, porque se basa en codificar un código repetido varias veces con una forma similar a “X veces Y código”. Constituye un algoritmo simple pero que en ciertos archivos puede ofrecer altos ratios de compresión. Por desgracia, en la mayoría de los formatos son muy raras tantas repeticiones de un mismo código.

Un ejemplo de esta técnica es el algoritmo RLE (Run length encoding) que significa “Codificación de longitud de recorrido”.

Codificación de Huffman

Una técnica muy poderosa que consiste en asignarles códigos de bits más cortos a los datos que mayor frecuencia de aparición tienen y códigos más largos a los que aparecen con menos regularidad. Es una técnica muy creativa y ofrece altos ratios de compresión. Para realizar sus procesos se emplean árboles binarios. Se comienza tenienndo todos los símbolos del archivo junto con sus frecuencias. Se escojen los 2 datos con menor frecuencia y se los une. El padre de ambos datos será la suma de sus frecuencias. Luego se toma este árbol con 2 hijos y se le agrega la menor frecuencia siguiente. Repetimos el proceso hasta que llegamos al dato con mayor frecuencia. Para obtener el código de Huffman (serie de bits que representan un dato) se recorre el árbol desde el nodo hijo hasta la raíz del árbol. Dependiendo de la rama que tomemos agregamos un 0 o un 1 al código de Huffman. Si es rama derecha asignamos un 1 y para la rama izquierda un 0. Una característica partícular de estos códigos es que dada una serie de bits es posible determinar si debemos continuar leyendo código o nos debemos detener. Es un conepto difícil, veámoslo con un ejemplo: no habrá un código 001 y otro 00101, porque los 3 primeros bits se repiten. Tendremos uno u otro, de forma que no se repitan los primeros bits.

Los códidos de bits se almacenan en forma de diccionario, junto con sus frecuencias.

Con diccionarios

Esta técnica es útil en archivos con contienen gran redundancia de datos.

A medida que se leen se carga el diccionario. Luego, si un código en una posición P se presenta nuevamente se almacena esta posición dentro del diccionario.

Veamos un ejemplo: si tenemos un diccionario con 16536

entradas (16 bits) el promedio de longitud de los datos

que almacene debe ser mayor a 16 bits (2 bytes), porque

de lo contrario no habrá compresión.

Cuando hay mucha entropía en el archivo a comprimir (los

datos están muy desordenados) esta técnica reduce su

performance de compresión.

Una alternativa a los diccionarios es la codificación LZ

(Lempel-Ziv), que no los usa y en vez de éstos almacena

un código con la cantidad de retrocesos que se deben

efectuar para encontrar el mismo código y la cantidad de

datos a tomar en consideración. Podríamos decir que es

una técnica perfeccionada basada en repeticiones de

información.

Ej: ADA012563ADAtt0125 -> ADA01256 (8,3) tt (11,4)

Hay varias versiones del algoritmo LZ, como LZW, que es

usada en el formato PDF.

Codificación aritmética

La codificación aritmética es un algoritmo muy eficiente en términos de ratio de compresión logrado. En teoría está casi en el umbral de Shannon, por lo que casi no podría ser mejor. Debemos remarcar que es una técnica patentada, y para utilizarla se deben pagar los royalties a sus propietarios.

En la codificación aritmética comenzamos con un intervalo continuo de 0 a 1. No se usan diccionarios. En vez de ello se seleccionan los códigos según su frecuencia de aparición. Para el primer código vamos a tener una frecuencia asociada. Luego multiplicamos esta frecuencia por 1 (el intervalo va de 0 a 1). Nos queda un número más pequeño, de 0 a f1. Luego obtenemos x1=(f1-0)*f1. A ese número le sumamos f1*f2. Y repetimos el proceso con las frecuencias restantes. En otras palabras, vamos reduciendo el rango 0..1 al multiplicar sucesivas veces por las frecuencias, siempre comenzando desde el último límite inferior (no desde 0) para tomar el rango. Una vez hecho este proceso nos queda un límite inferior y una tamaño de rango. En general lo podemos representar con enteros pequeños. Por ejemplo, tomamos los dígitos del límite inferior fraccionario y del incremento. Otra alternativa es multiplicar por un valor entero grando pero que ocupe menos bits que el código original.

Técnicas predictivas

Las técnicas de compresión predictivas constituyen un

concepto avanzado dentro del ambiente de la compresión.

Predecir  significa  estimar  qué  valores  serán  los

próximos en base a análisis del conjunto de datos a

comprimir.

Existen múltiples enfoques en esta técnica, nosotros

harémos hincapié sólo en uno de ellos. De más está decir

que el desarrollo de nuevas opciones está abierto a

quien lo desee, no hace falta trabajar para una gran

empresa para ser investigador.

La predicción consiste en que, dado un conjunto de

datos, se estima cuáles son los valores más probables

que estarán luego de cada uno de éstos.

Nuestro enfoque produce compresión sin pérdidas.

Si hay X datos posibles que le sigan a un dato dado,

sólo se necesitarán unos pocos bits para indicar qué

opción   se   elige.   No   hay   seguridades,   sólo

probabilidades. Esta técnica funciona bien cuando hay

redundancia en los datos y niveles bajos de entropía. El

tamaño de los datos se elige de la mejor manera para que

la predicción sea la mejor posible.

No desesperen, aquí va un ejemplo: Supongamos que tenemos los bytes

100_30_25_180_100_100_30_180_25_100_30_180_100

Al 100 le siguen: 30, 100, 30, 30

Al 30 le siguen: 25, 180, 180

Al 25 le siguen: 180, 100

Al 180 le siguen: 100, 25, 100

De estas opciones los únicos que presentan varias veces

el mismo dato son el 100, el 30 y el 180.

El 25 no se le almacena en el “diccionario”, pero los

otros sí.

Cuando tenemos el valor 100, luego de éste sólo

almacenamos un valor binario 0 o 1. El 0 representa al

30 y el 1 al 100.

Cuando tenemos el 30, luego de éste almacenamos un 0 o

un 1. El 0 es 25 y el 1 es 180.

Además de estas codificaciones debemos tener un vector

binario que nos indique si el dato de cada posición se

predice o se toma como está almacenado.

Si eres de esas personas que disfrutan de una sintética

enunciación matemática, dejando de lado las palabras,

podemos entender la compresión por predicción explicada

arriba de la siguiente manera:

Sea un conjunto de datos D, tal que Di denota el i-esimo

dato, y cada Di tiene una longitud L(Di).

Ei es el conjunto de datos que le siguen a Di en todo el

archivo. L(Ei) es la longitud en bits del conjunto Ei.

Definimos una función contadora C(), tal que

c() = 1 si Eij = Eik

c() = 0 si Eij ≠ Eik para todos j>=0, k>=1, j≠k y j>k. Di se elige de tal manera que C() sea lo mayor posible. De esta forma nos aseguramos que se repitan la mayor cantidad de veces los datos de Ei.

Transformadas

Dentro de esta categoría encontramos las series de Fourier y la “Transformada discreta del coseno” (DCT). Es posible representar la secuencia de datos con ondas periódicas, aunque en general debemos tolerar cierta pérdida de información. Esto ocurre ya que es poco probable que las ondas se adapten exactamente a la “forma” de nuestros datos. Sin embargo, se logran muy buenos resultados en imágenes, videos y sonidos. Una vez que aplicamos nuestra transformadas obtenemos un conjunto reducido de datos que representan con pérdida los originales. A su vez, pueden ser comprimidos con Huffman, compresión aritmética, etc. logrando aún mejores resultados.

En transformadas no sólo tenemos las ondas: hay muchos tipos de transformaciones, como ser lógicas, aritméticas, conjuntistas, etc. Muchas se pueden combinar entre sí para lograr ciertos niveles de redundancia y ordenes específicos.

Por wavelets

Se ha descubierto que es posible representar una secuencia numérica combinando distintas ondas, cada una con una amplitud (tamaño vertical de la onda), frecuencia (ciclos por x) y fase (corrimiento en x) diferentes. Esta idea es ampliamente usada con transformaciones de Fourier, transformada discreta del coseno, etc... La compresión en estos casos será con pérdida, dependiendo de cuanta información almacenemos sobre las ondas que representan el conjunto de datos a comprimir. Sin embargo, para secuencias de video, sonido o imágenes no siempre es necesaria un representación exacta de los datos.

Extendiendo la idea de las ondas sinoidales, podemos empezar a buscar otras ondas más “exóticas”, que sean o no simétricas con respecto a un punto x. Las ondas se las puede definir analíticamente o en un “diccionario”. Luego podremos representar una serie de datos con una de estas ondas o combinaciones específicas de ellas. Hay muchas combinaciones posibles que se logran de realizar operaciones aritméticas con estas, desplazamientos en las coordenadas, o transformaciones arbitrarias. Un ejemplo de formato que usa tecnología de wavelets es JPG2000, la evolución del JPG estándar que permite grandes ratios de compresión con calidades muy buenas (evitando muchas veces el artifact de cuadriculado debido a la transformada discreta del coseno).

Basada en contexto

La compresión basada en contexto, al igual que las técnicas predictivas, forma parte de un aspecto avanzado en algoritmos de compresión.

Un algoritmo de compresión basada en contexto comprimirá los datos de diferente manera según el entorno en el que se encuentren estos. Los datos comprimidos dependen del ambiente en el que se encuentran, o dicho en otras palabras, de los datos que tienen alrededor. Haciendo uso de parámetros adecuados según el entorno se pueden lograr compresiones buenas; y en caso de no lograrlas, se podrían obtener transformaciones aptas para aplicar otro algoritmo de compresión.

Algunos formatos con compresión

De datos (sin pérdidas): ZIP, RAR, 7zip, CAB, Gzip, KGB De imágenes: GIF, JPG, JPG2000, PNG, GIF, TIFF. De video: DivX, H.264, DivX, Xvid, AVI, MPG, WMV. De sonido: MP3, WMA, OGG, FLAC.

Compresión recursiva

La compresión recursiva es un concepto teórico. Aún no hay algoritmos conocidos que la logren.

La compresión recursiva significa poder comprimir un conjunto de datos reiteradas veces por medio de transformaciones que permitan generar redundancia y un cierto órden a partir de datos ya comprimidos. Recordemos que esta clase de archivos presentan un alto nivel de entropía y poca reduncia; todos los bytes tienen aproximadamente la misma frecuencia de aparición. Se desconoce si existen dichos algoritmos, pero es un tema en constante investigación.

Aunque se pueda lograr esta técnica de compresión, siempre existirá un límite desde el que el archivo no podrá ser nuevamente comprimido. Pero lograr 3 o 4 iteraciones de compresión sería un logro importantísimo. Recordemos también que existe el umbral de Shannon. Sin embargo, puede que el “truco” de la compresión recursiva no esté en el algoritmo de compresión propiamente dicho, sino en las operaciones de transformación de los datos. Con estas operaciones sería posible transformar un conjunto de datos no redundantes y alta entropía en datos con cierta redundancia y un órden particular. Otro aspecto que debemos considerar es que estos algorimtos requerirían mucha memoria y procesamiento ya que quizás también se basen en FUERZA BRUTA y técnicas de inteligencia artificial.

Como ven, hay un mundo en la compresión y aunque esta última técnica quizás sea una utopía lejana, siempre existe la posibilidad de desarrollar algoritmos de compresión más potentes y eficaces.

Actualmente existe un algoritmo llamado PAQ6 que logra

comprimir algunos archivos MP3, JPG, etc. Y aclaramos

que estos ya se encuentran comprimidos. Por desgracia

consume mucha memoria y tiempo de procesamiento.

Según pudimos observar en su código fuente (es de código

abierto) es un algoritmo MUY COMPLEJO, basado en

“codificación aritmética predictiva” y dependiente del

contexto.

Un programa que lo implementa es “KGB Archiver”.

Con esto finaliza nuestra breve síntesis de compresión. Hemos visto las diferentes técnicas con un enfoque algo distinto al de los libros especializados en la materia. Nos concentramos en destacar las ideas “base”. Pero el campo está abierto a combinarlas de la mejor manera para lograr que un circo entero quepa en una diminuta cajita musical.

Autor: Ramix (Ramiro A. Gómez)